### Шаблон для снятия мерок

| № п/п | Наименование измерения | Условное обозначение измерения | Величина измерения, см. |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные измерения |
| 1 | Рост | Р |  |
| 2 | Полуобхват шеи | Сш |  |
| 3 | Полуобхват груди первый | Сг1 |  |
| 4 | Полуобхват груди второй | Сг2 |  |
| 5 | Полуобхват груди третий | Сг3 |  |
| 6 | Полуобхват талии | Ст |  |
| 7 | Полуобхват бедер (с учетом выступа живота) | Сб |  |
| 8 | Ширина груди | Шг |  |
| 9 | Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи | Дст2 |  |
| 10 | Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди | Дтп2 |  |
| 11 | Высота груди | Вг |  |
| 12 | Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин | Впрз2 |  |
| 13 | Высота плеча косая | Впк2 |  |
| 14 | Ширина спины | Шс |  |
| 15 | Ширина плечевого ската | Шп |  |
| 16 | Обхват плеча | Оп |  |
| 17 | Длина рукава | Др |  |
| 18 | Длина изделия | Ди |  |
| Дополнительные измерения |
| 8а | Ширина груди вторая | Шг2 |  |

- Рост - Р. Измеряют по вертикали расстояние от пола до верхушечной точки головы.

- Полуобхват шеи - Сш. Нижний край ленты проходит сзади несколько выше шейной точки, сбоку и спереди – по основанию шеи, касаясь ключичных точек, и замыкается над яремной вырезкой грудной кости.

- Полуобхват груди первый – Сг1. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь задних углов подмышечных впадин, затем – по подмышечным впадинам и спереди над основанием грудных желез.

- Полуобхват груди второй – Сг2. По спине лента должна проходить горизонтально, касаясь задних углов подмышечных впадин, затем – в плоскости косого сечения по подмышечным впадинам спереди через выступающие точки грудных желез. Обхваты груди первый и второй у женщин следует измерять один за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты на спине.

- Полуобхват груди третий – Сг3.  Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез и замыкаться на правой стороне груди.

- Полуобхват талии - Ст.  Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища на уровне линии талии.

- Полуобхват бедер (с учетом выступа живота) - Сб. Лента должна проходить горизонтально вокруг туловища, по наиболее выступающим точкам ягодиц – сзади, живота – спереди.

- Ширина груди – Шг. Измеряют горизонтально над основанием грудных желез между вертикалями, мысленно проведенными вверх между передними углами подмышечных впадин.

- Расстояние от линии талии сзади до высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи – Дтс2. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва до линии талии сзади. Измерение производят параллельно позвоночнику с учетом выступа лопаток.

- Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до линии талии спереди - Дтп2. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва у  основания шеи через выступающую точку грудной железы.

- Высота груди – Вг. Измеряют у женщин одновременно с измерением Дтп2 как расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у  основания шеи до выступающей точки грудной железы.

- Расстояние от высшей точки проектируемого плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин - Впрз2. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва параллельно позвоночнику с учетом выпуклости лопаток до горизонтали, проходящей на уровне задних углов подмышечных впадин. Горизонталь устанавливают либо сантиметровой лентой, либо эластичной тесьмой.

- Высота плеча косая - Впк2. Измеряют по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до конечной точки проектируемого плечевого шва.

- Ширина спины – Шс. Измеряют горизонтально по лопаткам между задними углами подмышечных впадин.

- Ширина плечевого ската – Шп. Измеряют от высшей точки проектируемого плечевого шва до конечной его точки.

- Обхват плеча – Оп. Измеряют при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча и так, чтобы верхний край ленты касался заднего угла подмышечной впадины.

- Длина рукава – Др. Измеряют при свободно опущенной руке от конечной точки проектируемого плечевого шва по наружной поверхности плеча и предплечья до уровня желаемой длины.

- Длина изделия – Ди. Измеряют от седьмого шейного позвонка вертикально до уровня желаемой длины. Для изделий полуприлегающего и приталенного силуэтов ленту фиксируют по фигуре на уровне талии.

8а. Ширина груди вторая – Шг2. Измеряют у женских фигур

горизонтально по выступающим точкам грудных желез между

вертикалями, мысленно проведенными вверх между передними углами

подмышечных впадин.